## Slide 1
오염원 기여율 해석을 위한
베이지안 모델 (MixSIAR) 이해
2024-09-09
서울시립대학교 환경공학부
차 윤 경
Notes: 수질, 수질관리
대상: 자연수체 (하천, 강, 저수지, 호수, 하구, 연안)
무엇을: 수질 변화 과정을 이해하고 관리

## Slide 2
- 1 -
혼합모델
정의 및 적용분야
혼합모델(Mixing model)
추적자(tracer)를 사용하여 여러 공급원(source)의 혼합물(mixture)에 대한 상대적인 기여도를 추정함
추적자 : 공급원에서 혼합물로 이동되는 물리화학적 특성 지표, e.g., 안정동위원소, 이온, 지방산 등
안정동위원소 혼합모델 (Stable isotope mixing model, SIMM) : 안정동위원소를 추적자로 사용
적용 분야
하천, 호소 내 질소, 황의 오염원
생태 먹이망 (피식자  소비자)
퇴적물, 지하수의 공급원
대기오염(PM)의 오염원
유사 모델
End member analysis (지질)
Receptor model, mass balance analysis (대기)

## Slide 3
- 2 -
혼합모델
기본 물질수지 혼합모델 이해
번째 추적자에 대하여,
: 혼합물의 추적자 값
: 번째 공급원의 추적자 값 평균
: 번째 공급원의 기여도 비율
만약 혼합 시스템에서 공급원의 수 ()가 추적자 수() +1보다 작거나 같다면 에 의거하여 에 대한 분석해를 낼 수 있음
공급원이 다수()일 경우 추적 한계

## Slide 4
- 3 -
안정동위원소 혼합모델
SIMM 발전 과정
모델명 | 참고문헌 | 특 성
IsoError | Phillips and Gregg, 2001 | 단일 혼합물, 혹은 다수 혼합물의 동위원소 평균 사용 오차전파 산정을 통해 추정값에 대한 신뢰구간 제공 한계
IsoSource | Phillips and Gregg, 2003 | 다수 오염원 추적 가능 혼합물과 오염원의 변동성 반영 한계 타당한 해의 범위 추정
MixSIR | Moore and Semmens, 2008 | 베이지안 추론 통해 혼합물과 오염원 등의 변동성 반영 를 확률 분포 형태로 추정; 의 사전분포(prior distribution)로 beta 분포 사용 오차 항() 포함하지 않음 적합 알고리즘으로 sample importance resampling (SIR) 사용
SIAR | Parnell et al., 2010 | 의 사전분포로 Dirichlet 분포 사용 오차 항 포함 농도 가중 항() 포함 적합 알고리즘으로 MCMC Metropolis–Hastings 사용
MixSIAR | Stock and Semmens, 2016 | 의 사전분포 공변인(covariate)으로 설명 가능; 공변인이 미치는 random, fixed, 혹은 continuous 영향 추정 오차에 곱셈 항() 포함 오염원 원자료 입력 가능(fully Bayesian); 오염원 간 공분산 반영
모델명 | 참고문헌 | 특 성
IsoError | Phillips and Gregg, 2001 | 
IsoSource | Phillips and Gregg, 2003 | 다수 오염원 추적 가능 혼합물과 오염원의 변동성 반영 한계 타당한 해의 범위 추정
MixSIR | Moore and Semmens, 2008 | 
SIAR | Parnell et al., 2010 | 
MixSIAR | Stock and Semmens, 2016 | 
Point estimates
Bayesian framework / Probability distributions
Commonly used

## Slide 5: 베이지안 추론
Yanagisawa et al., 2019
고전 추론
자료로부터 모델 모수(parameter)의 우도를 최대화하는 모수의 추정값(estimate)을 산출; 점 추정값 제공
베이지안 추론
모델의 모수(parameter) 추정 시 자료의 우도(Likelihood)와 사전지식(prior distribution)을 모두 반영하여 사후분포(prior distribution)로 추정값 산출; 분포로서 추정값의 범위 제공

## Slide 6: Beta and Dirichlet distributions
Source: Wikipedia
Beta distribution (p)
Dirichlet distribution ()
p

## Slide 7
- 6 -
SIAR 모델
모델 식
: 혼합물 , 동위원소 의 관측값
: 오염원 의 기여 비율; 모델에 의해 추정됨;
오염원 내 동위원소 의 농도
: 동위원소 , 오염원 의 동위원소 값; 평균 , 분산 의 정규 분포를 따름
동위원소 , 오염원 의 분별작용; 평균 : 분산 의 정규 분포를 따름
: 오차; 오차의 분산()은 모델에 의해 추정됨
동위원소의 농도에 대한 가중치;
오염원 내 동위원소 간
농도가 매우 다를 때 적용 필요
오염원에서 혼합물로 이동 시 분별작용 발생; 예) N의 경우 휘발, 암모니아화, 질산화, 탈질화 등의 영향

## Slide 8
- 7 -
MixSIAR 모델
모델 식
: 혼합물 , 동위원소 의 관측값
: 혼합물 , 오염원 의 기여 비율; 의 사전분포를 공변인으로 설명 가능
: 동위원소 , 오염원 의 동위원소 값의 평균
: 동위원소 , 오염원 의 동위원소 값의 분산
농도 가중치와
분별작용 항 생략 후
오
혼합물은 오염원의 기여도 비율 가중 평균과 같은 평균을 가짐

## Slide 9
- 8 -
MixSIAR 모델
혼합물의 변동성 모델링
각 오염원의 평균에 기여율을 고려한 가중치 평균으로 혼합물의 평균을 추정함. 실제 혼합물 측정값은 오차의 분산으로 인해 혼합물 평균과 차이를 보임. | 혼합물 측정값의 변동성 (오차의 분산)은 오염원 분산의 가중 결합에 의해 추정됨. | 오차의 분산이 곱셈항에 의해 조정됨. 관측된 혼합물이 모든 오염원의 다수 샘플의 혼합의 결과 곱셈항에 의해 오차의 분산이 감소하기도, 증가하기도 함.

## Slide 10
- 9 -
MixSIAR 사용을 통한 오염원 분별력 향상
곱셈 오차항() 포함을 통한 모델 평가 및 분별력 향상
모델 적합의 유연성 제공 오차 구조에 유연성을 제공하여 혼합 과정이 모델 가정에 맞지 않더라도 적합됨
모델 평가 인 경우 모델 구조 변경, 모니터링 개선 등 고려
오염원 분별력 개선 인 경우 추정값의 불확실성 감소 (95% CI 감소)
혼합물 오차의 분산 감소 오염원 의 다수 iid 샘플이 포함되었음을 의미 (관측된 혼합물이 모든 오염원의 다수 샘플의 혼합의 결과) | 기대하는 혼합물 오차의 분산 감소가 이뤄지지 않음 모델 내 개별 혼합물, 유사 그룹의 random effect 반영 고려 발생 가능 원인 오염원  혼합물 이동 시 충분한 혼합 과정 이루어 지지 않음 주요 오염원 포함되지 않음 혼합 과정에서 추적자가 보존되지 않음 등
 | 기대하는 혼합물 오차의 분산 감소가 이뤄지지 않음 모델 내 개별 혼합물, 유사 그룹의 random effect 반영 고려 발생 가능 원인 오염원  혼합물 이동 시 충분한 혼합 과정 이루어 지지 않음 주요 오염원 포함되지 않음 혼합 과정에서 추적자가 보존되지 않음 등
Stock et al., 2018

## Slide 11
- 10 -
MixSIAR 사용을 통한 오염원 분별력 향상
사전분포 모델링을 통한 오염원 분별력 향상
1) 사전분포(prior distribution)로 무정보분포(noninformative distribution)를 가정
비율 에 대한 사전분포로는 Dirichlet 분포를 가정함 [].
사전분포로 무정보 분포를 사용한다는 것은 사전지식을 반영하지 않고 자료의 우도(likelihood)만을 반영하여 의 사후분포(posterior distribution)를 추정한다는 것을 의미함.
이 경우 디폴트는 로 설정 (모든 조합의 가 동일한 개연성을 가짐을 의미)

## Slide 12
- 11 -
MixSIAR 사용을 통한 오염원 분별력 향상
사전분포 모델링을 통한 오염원 분별력 향상
2) 공변인으로 사전분포에 정보 제공  의 사후분포 불확실성 감소
Dirichlet 분포는 sub-compositional independence라는 엄격한 가정 때문에 공변인(covariate)으로 𝛼 설명 시 제약으로 작용
따라서 𝑝를 isometric log-ratio(ILR)로 변환하며 (이 때 서로 독립인 정규분포를 따름), 다시 𝑝로 역변환한 후 공변인을 사용하여 회귀분석 가능
inverse.ILR ()
: 절편, : 기울기
: 공변인
고정효과(Fixed effect): 범주형 변수 , 예) 계절
임의효과(Random effect): 범주형 변수, 예) 지점명
서로 다른 인자 수준(factor level)이 동일한 모집단을 공유한다고 가정
인자 간 혼합물 변동성 설명력 비교, 예)
연속효과(Continuous effect): 연속형 변수, 예) 기온

## Slide 13
- 12 -
MixSIAR 오염원 자료 입력 방법
오염원 자료 입력 방법
1) 각 오염원에 대한 추적자 원자료(raw data) 입력
2) 각 오염원에 대한 추적자 요약 통계량 (평균, 분산, 표본 크기) 입력
3) 각 오염원에 대한 추적자 평균과 분산 고정 [평균, 분산, 큰 표본 크기 (~10,000) 입력]
- Fully Bayesian 모델 적합 -
각 추적자에 대한 오염원의 참 평균과 분산을 추정함
MixSIR이나 SIAR과 유사한 결과 도출

## Slide 14
- 13 -
References
Phillips, D. L. (2001). Mixing models in analyses of diet using multiple stable isotopes: a critique. Oecologia, 127(2), 166-170.
Phillips, D. L., & Gregg, J. W. (2003). Source partitioning using stable isotopes: coping with too many sources. Oecologia, 136(2), 261-269.
Moore, J. W., & Semmens, B. X. (2008). Incorporating uncertainty and prior information into stable isotope mixing models. Ecology letters, 11(5), 470-480.
Parnell, A. C., Inger, R., Bearhop, S., & Jackson, A. L. (2010). Source partitioning using stable isotopes: coping with too much variation. PloS one, 5(3), e9672.
Stock BC, Semmens BX. (2016). MixSIAR GUI user manual. Version 3.1. Available at https://github.com/brianstock/MixSIAR.

## Slide 15: Thank you