## Slide 1
통계적 기계학습 기법을 이용한 영산강 수계 상수원 지점의 우점종 분류 알고리즘 비교 연구
Comparison of algorithm for dominant species classification in water source site in Yeongsan river basin
Using Statistical Machine Learning technique
황성윤ㆍ황순홍ㆍ박종환ㆍ이영재ㆍ김태성ㆍ이영미ㆍ최병웅ㆍ최지연ㆍ강태우ㆍ신동석
환경부 국립환경과학원 영산강물환경연구소
Introduction
Data and Methods
조사대상지점 : 영산강 유역 수계 상수원 지점인 주암호(댐앞(J1), 신평교(J2)) 및 탐진호(댐앞(T1), 유치천 합류부(T2))
사용변수
- 수질항목 : BOD, COD, T-N, T-P, TOC, SS, EC, pH, DO, temperature, turbidity(탁도), transparency(투명도),
Chlorophyll-a
- 수리, 수문 : low(저수위), flow1(유입량), flow2(방류량), reservoir(저수량)
- 반응변수 : dominant(blue(남조류), diatom(규조류), green(녹조류), others(기타조류))
분석방법
1) Pattern analysis based Self Organizing Map(SOM)
2) Compare 10 Statistical Machine Learning algorithm for classification based misclassification rate
사용데이터
- `17년부터 `22년까지의 물환경측정망 주(일)별 자료
- `17년부터 `21년까지의 자료를 training data로 두고 알고리즘을 훈련시킨 뒤 `22년 자료를 test data로 사용하여
분류 알고리즘에 대한 평가 실시
- 데이터 출처 : 국립환경과학원 물환경정보시스템 ( https://water.nier.go.kr/web )
- 사용프로그램 : R version 4.2.1
Conclusion
`22년 상반기 영산강 수계 지점의 수질악화의 주된 요인은 강수량 감소보다는 도시, 농업지역을 중심으로 나타나는 비점오염원과 이를 처리하는 하수처리장에서 나오는 방류수라고 판단됨.
이러한 분석 결과를 바탕으로 수질개선을 위해 비점오염원에 대한 관리방안을 수립할 필요성이 있다고 볼 수 있음.
<영산강 수계 지점>
Result and Discussion
Pattern analysis based Self Organizing Map(SOM)
- `17~`22년 물환경측정망 주(일)별 자료 기반 수질항목 및 수리, 수문 관련 변수에 대한 패턴분석 실시
생물화학적 산소요구량(BOD)과 생화학적 산소요구량(COD)은 이 시기에 서로 비슷한 패턴을 보이고 있음.
그리고 총질소(T-N)와 총인(T-P)의 경우도 이 시기에 서로 비슷한 패턴을 나타냄.
결과적으로 수질의 상태를 파악하는 데 필요한 대표적인 수질항목들은 전체적으로 서로 관련성이 있는 항목들끼리 비슷한 변화를 보인다고 판단할 수 있음.
Compare 10 Statistical Machine Learning algorithm for classification based misclassification rate
1) Decision Tree(DT) : 나무모양의 의사결정모형을 통해 특정 변수에 대한 관측값과 예측값을 연결하는 방법. 최적 분리기준 선정을 위한 node의 불순도를 검토 시 회귀의 경우는 오차제곱합()을, 분류의 경우는 Gini계수() 또는 Entropy계수()를 사용함.
2) Bagging(Bag) : 다수의 복원추출(sampling with replacement) sample()을 통한 다수의 decision tree()를 만들고 예측 결과를 평균()하거나 분류 결과를 바탕으로 다중투표()하여 최종 결론을 도출하는 방법.
3) AdaBoost(Ada) : 예측 성능이 낮은 약한 학습기(weak learner)들을 가중치 조절을 통해 적절히 조합하여 성능이 좋은 강한 학습기(strong learner)를 만드는 방법. 과적합(overfitting)의 위험을 줄이는 장점이 있음.
4) Gradient Boosting(GB) : gradient를 이용하여 모형을 만들고 이를 통해 나오는 잔차(residual)를 다시 모형화하는 과정을 반복하는 방법. 이러한 과정을 통해 편향(bias)을 줄일 수 있지만 과적합(overfitting)의 위험은 높아짐.
5) Random Forest(RF) : Bagging을 실시할 때 각각의 sample에 대하여 임의로 일부의 설명변수를 선택하여 Decision Tree를 만드는 과정을 통해 sample 사이의 연관성을 줄이는 방법.
6) Extreme Gradient Boosting(XGB) : Gradient Boosting 시행 시 나타나는 느린 수행시간과 과적합의 위험을 보완하기 위하여 이 알고리즘에 추가로 병렬 학습이 지원되도록 구현한 방법. 자체적으로 교차타당성 검증(cross-validation test)를 수행할 수 있으며 과적합이 나타나는 시점을 감지해주는 Early Stopping 기능이 있음. (본 연구에서는 5-fold cross-validation을 적용하였음.)
7) Linear Discriminant Analysis(LDA) : R.A.Fisher의 선형판별 경계를 이용하여 분류하는 방법.
8) Flexible Discriminant Analysis(FDA) : spline 방법을 이용하여 비선형(non-linear) 판별 경계를 만들어 분류하는 방법.
9) Regularized Discriminant Analysis(RDA) : 설명변수(explanatory variable)가 많을 경우 shrinkage와 같은 regularization을 통해 공분산행렬(covariance matrix)에 대한 추정을 향상시켜서 판별 경계를 만드는 방법.
10) Support Vector Machine(SVM) : kernel trick을 통해 decision boundary와 support vector 사이의 거리인 마진(margin)을 최대화하여 분류하는 방법. (본 연구에서는 가장 flexible하다고 알려져 있는 radial basis kernel()을 적용함.)
11) Deep Neural Network(DNN) : 입력층(input layer)과 출력층(output layer) 사이에 다수의 은닉층(hidden layer)를 구축하여 만든 신경망 모형.
* 나무모형기법(Tree-based technique) 기반 변수 중요도(Variable Importance) 산출 결과
(Gini계수의 감소량이 클수록 변수 중요도는 증가함.)
(Extreme Gradient Boosting의 경우는 3가지 측정 기준(Gain, Cover, Frequency) 기반의 변수 중요도를 산출해준다.)
-> 조사대상지점과 사용한 algorithm에 따라 변수 중요도의 산출결과는 차이가 있지만, 전체적으로는 조류의 우점종을 판단하고 분류하는 데 있어 수온(temperature)와 용존산소량(DO), 그리고 저수위(low)가 다른 변수들과 비교했을 때 더 유의미한 영향력을 보이고 있음을 확인할 수 있음.
* 조사대상지점 및 Algorithm에 따른 test data에 대한 오분류율(misclassification rate) 산출 결과
- 각 군집의 특성
cluster 1 : 비교적 오염이 덜 된 하천수
cluster 2 : 생활하수에 의한 오염수
cluster 3 : 생활하수가 전환된 오염수(질산화 세균에 의한 산소 소비량(NOD)의 증가로 인해 BOD가 상승함에 따라 산소의 소모가 극심해짐.)
영산강 수계 상수원 지점인 주암호와 탐진호는 지역에 거주하는 시민들에게 물을 공급하는 자원으로서 중요한 역할을 하고 있음. 하지만 `22년 급격한 강수량 감소로 인해 수자원이 부족할 위기에 처해 있으며 이에 따라 발생하는 조류의 우점종 또한 영향을 받는 것으로 보여짐.
(연구의 목적) 영산강 수계 상수원 지점의 우점종 분류를 위한 다양한 통계적 기계학습 알고리즘의 성능을 비교 연구하고 어느 시기에 어떤 우점종이 자주 발생하는지 탐색
Algorithm |  | Bagging |  |  |  | AdaBoost |  |  |  | Gradient Boosting |  |  | 
site |  | J1 | J2 | T1 | T2 | J1 | J2 | T1 | T2 | J1 | J2 | T1 | T2
Response Variable | BOD | 1.6355 | 0.9169 | 1.1297 | 10.8399 | 5.6507 | 2.5200 | 2.8904 | 6.3378 | 4.7210 | 3.8538 | 3.8438 | 7.1205
 | COD | 3.8333 | 0.7026 | 3.8302 | 0.9498 | 3.5922 | 4.2718 | 5.9266 | 5.5429 | 4.0495 | 2.8880 | 2.3893 | 3.2432
 | T-N | 7.4599 | 3.2770 | 4.3892 | 6.6656 | 7.1632 | 6.8363 | 5.1513 | 12.6210 | 6.4846 | 4.9263 | 3.9274 | 7.1299
 | T-P | 1.4672 | 0.9657 | 1.5616 | 1.9833 | 5.6082 | 5.2904 | 4.6107 | 5.4723 | 3.7721 | 2.8662 | 2.9988 | 3.4984
 | TOC | 1.2449 | 1.0364 | 4.2252 | 2.1312 | 2.8110 | 3.7497 | 3.3685 | 5.6915 | 2.2819 | 3.0551 | 2.6374 | 5.0416
 | SS | 1.6676 | 1.8185 | 2.2088 | 2.8324 | 6.9689 | 5.9100 | 7.3457 | 5.8641 | 4.3569 | 3.1686 | 5.0863 | 7.8285
 | EC | 5.2796 | 4.0081 | 4.9430 | 2.3617 | 5.4458 | 4.9678 | 8.5282 | 6.2782 | 4.2516 | 2.9874 | 5.1073 | 4.3782
 | pH | 5.0045 | 4.8076 | 0.8526 | 0.5071 | 5.3132 | 9.8304 | 3.6943 | 5.4650 | 5.6531 | 4.7403 | 1.7300 | 1.8485
 | DO | 27.6322 | 4.3681 | 38.1803 | 0.8516 | 10.1666 | 8.0513 | 9.0549 | 3.2185 | 18.8630 | 12.5884 | 21.7981 | 4.4447
 | temperature | 26.8603 | 56.3125 | 4.8959 | 40.8129 | 8.5444 | 15.2595 | 11.4148 | 7.9387 | 14.1587 | 28.6057 | 9.0861 | 24.0900
 | turbidity | 1.3616 | 5.6490 | 1.9789 | 0.9841 | 5.8153 | 4.4691 | 7.0753 | 7.3113 | 4.0198 | 5.7638 | 3.6315 | 2.8180
 | transparency | 0.9494 | 1.0104 | 0.6039 | 7.4691 | 4.8099 | 3.6236 | 2.8685 | 3.0329 | 2.7471 | 1.4522 | 2.0729 | 3.7890
 | Chlorophyll-a | 2.7983 | 3.0667 | 2.6586 | 10.6094 | 6.0164 | 5.7869 | 6.9407 | 11.6879 | 4.4275 | 5.2633 | 8.6551 | 8.4707
 | low | 5.9047 | 8.5669 | 22.7470 | 5.6243 | 7.9080 | 8.6515 | 6.4177 | 4.2984 | 6.1043 | 7.7380 | 12.0714 | 5.1879
 | flow1 | 2.6420 | 1.5443 | 1.2025 | 1.2009 | 6.7924 | 5.7999 | 8.5961 | 3.8236 | 5.6886 | 4.8684 | 6.4260 | 3.1708
 | flow2 | 4.0167 | 1.9053 | 3.0403 | 4.1070 | 6.7450 | 4.8961 | 5.1958 | 5.2944 | 7.0044 | 3.0835 | 7.2473 | 7.4192
 | reservoir | 0.2423 | 0.0442 | 1.5523 | 0.0696 | 0.6490 | 0.0857 | 0.9204 | 0.1215 | 1.4160 | 2.1512 | 1.2913 | 0.5208
spot | Classification Algorithm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DT | Bag | Ada | GB | RF | XGB | LDA | FDA | RDA | SVM | DNN
J1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
J2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
<Support Vector Machine>
<Discriminant Analysis>
<Bagging>
<Gradient Boosting>
<Kernel Trick>
<AdaBoost>
Extreme Gradient Boosting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Method |  | Gain |  |  |  | Cover |  |  |  | Frequency |  |  | 
site |  | J1 | J2 | T1 | T2 | J1 | J2 | T1 | T2 | J1 | J2 | T1 | T2
Response Variable | BOD | 0.0449 | 0.0196 | 0.0144 | 0.0817 | 0.0440 | 0.0415 | 0.0052 | 0.0332 | 0.0568 | 0.0530 | 0.0312 | 0.0601
 | COD | 0.0465 | 0.0173 | 0.0366 | 0.0549 | 0.0345 | 0.0101 | 0.0649 | 0.1455 | 0.0589 | 0.0276 | 0.0567 | 0.1148
 | T-N | 0.0630 | 0.0491 | 0.0518 | 0.0951 | 0.0568 | 0.0298 | 0.0496 | 0.1691 | 0.0589 | 0.0668 | 0.0850 | 0.1257
 | T-P | 0.0293 | 0.0217 | 0.0260 | 0.0380 | 0.0811 | 0.0110 | 0.0259 | 0.0222 | 0.0632 | 0.0323 | 0.0567 | 0.0437
 | TOC | 0.0206 | 0.0185 | 0.0679 | 0.0731 | 0.0259 | 0.0163 | 0.0975 | 0.0384 | 0.0400 | 0.0369 | 0.0822 | 0.0738
 | SS | 0.0443 | 0.0275 | 0.0197 | 0.0604 | 0.0571 | 0.0254 | 0.0209 | 0.1181 | 0.0505 | 0.0415 | 0.0510 | 0.0902
 | EC | 0.0559 | 0.0600 | 0.0780 | 0.0411 | 0.0466 | 0.0340 | 0.1631 | 0.0173 | 0.0653 | 0.0691 | 0.1048 | 0.0574
 | pH | 0.0605 | 0.0619 | 0.0333 | 0.0130 | 0.0869 | 0.1219 | 0.0191 | 0.0580 | 0.0695 | 0.0853 | 0.0453 | 0.0410
 | DO | 0.2042 | 0.1016 | 0.2582 | 0.0059 | 0.1613 | 0.1071 | 0.2418 | 0.0034 | 0.0989 | 0.1152 | 0.1218 | 0.0164
 | temperature | 0.1892 | 0.3681 | 0.0871 | 0.2813 | 0.1386 | 0.1811 | 0.0581 | 0.2365 | 0.1032 | 0.0899 | 0.0595 | 0.1175
 | turbidity | 0.0400 | 0.0598 | 0.0230 | 0.0304 | 0.0173 | 0.0702 | 0.0308 | 0.0185 | 0.0484 | 0.0691 | 0.0453 | 0.0492
 | transparency | 0.0173 | 0.0126 | 0.0100 | 0.0341 | 0.0159 | 0.0484 | 0.0065 | 0.0168 | 0.0295 | 0.0300 | 0.0255 | 0.0301
 | Chlorophyll-a | 0.0258 | 0.0580 | 0.0500 | 0.1026 | 0.0502 | 0.0785 | 0.0417 | 0.0550 | 0.0526 | 0.1014 | 0.0680 | 0.0984
 | low | 0.0655 | 0.0689 | 0.1416 | 0.0090 | 0.0503 | 0.1408 | 0.0497 | 0.0093 | 0.0758 | 0.0737 | 0.0453 | 0.0164
 | flow1 | 0.0270 | 0.0297 | 0.0588 | 0.0148 | 0.0419 | 0.0281 | 0.0569 | 0.0110 | 0.0526 | 0.0484 | 0.0765 | 0.0219
 | flow2 | 0.0579 | 0.0256 | 0.0195 | 0.0644 | 0.0838 | 0.0558 | 0.0344 | 0.0478 | 0.0674 | 0.0599 | 0.0255 | 0.0437
 | reservoir | 0.0082 | 0.0000 | 0.0241 | 0.0000 | 0.0076 | 0.0000 | 0.0340 | 0.0000 | 0.0084 | 0.0000 | 0.0198 | 0.0000
<Graph of error in Random Forest>
Algorithm |  | Random Forest |  |  | 
Site |  | J1 | J2 | T1 | T2
Response Variable | BOD | 5.9695 | 4.6365 | 3.5421 | 5.2089
 | COD | 4.4951 | 3.5999 | 3.1710 | 2.9838
 | T-N | 6.8724 | 4.5885 | 5.3339 | 6.8941
 | T-P | 5.3997 | 3.9794 | 3.3720 | 3.0757
 | TOC | 4.0196 | 4.0364 | 3.2089 | 3.7005
 | SS | 6.3774 | 4.1817 | 4.1619 | 4.2580
 | EC | 6.3620 | 4.6390 | 4.8253 | 3.2457
 | pH | 5.2232 | 5.8216 | 2.6926 | 3.0130
 | DO | 14.9574 | 13.4656 | 9.9765 | 5.0061
 | Temperature | 13.7624 | 19.4183 | 6.3579 | 9.8199
 | Turbidity | 5.2893 | 6.4522 | 3.4035 | 3.5417
 | Transparency | 3.8750 | 3.6271 | 2.2659 | 2.4647
 | Chlorophyll-a | 5.5955 | 5.0021 | 4.4082 | 5.3775
 | low | 6.5629 | 7.0060 | 6.4680 | 4.3383
 | flow1 | 5.4151 | 4.4692 | 4.0369 | 2.2046
 | flow2 | 7.6780 | 5.7702 | 5.4426 | 4.2021
 | reservoir | 6.6172 | 6.5845 | 6.4504 | 4.2510
<XGBoost Cross-validation>